## Slide 1: Görüntü işleme teknikleri kullanılarak ekmek doku analizi ve arayüz programının geliştirilmesi

## Slide 2: Özet
Ekmek, maddelerin miktarı ve cinsine bağlı olarak farklı kalitededirler.
Dokusundaki gözeneklerin, sayısı, yoğunluğu, alanı ekmeğin kalitesini belirlemektedir.
Farklı enzimlerin ekmek kalitesine etkisini DATEM incelemiştir.
Görüntü işleme teknikleri kullanılarak ekmek bölütlenmesi temlli bir yazılım oluşturulmuştur
104 farklı ekmek imgesi kullanılmıştır.
Çalışmanın başarımının belirlenmesinde ZSI indeksi kullanılmıştır.

## Slide 3: GİRİŞ
Pişirme aşamasında sıcaklığa bağlı olarak ekmeğin gözenekli hale gelmesi sağlanır
Kalitesi miktarı yetersiz olan unlardan yapılan ekmekler küçük basık düzensizdir.Kabuk yapısı ise çatlak bulunmakta ve erken bayatlamaktadır
Bayatlama zamanında tat,koku, setleşme ve benzeri etkiler görünmüştür.
Kalite miktarı yetersiz una gerekli katkı maddeleri eklenirse raf ömrü uzayıp ekmek kalitesi artmıştır. Datem bu konuda örnek verilebilir
Doku dağılımının belirlenmesi bize daha kaliteli ekmek üretiminde yardımcı olmaktadır
Bu devrede yardımımıza görüntü işleme koşuyor ekmeğin kalitsini arttırmak için daha hızlı ,ucuz,güvenilir bilgi sağlamaktadır.

## Slide 4
Ekmeği dilimleyerek bir dilimindeki gözenek şekli sayısı düzeninin belirlenmesinde görüntü işleme devreye girmektedir.
Ekmek kalitesinin belirlenmesinde belli başlı kişiler çalışma yapmıştır bunlara örnelk verecek olursak:
Kamman
Ursula Gonzales ve arkadaşları
H.D. Sapirstein ve arkadaşları
Francis Butler ve arkadaşları
Bu kişiler görüntü işleme kullanarak ekmeğin kalitesini tadını bayatlama süresini sertleşmesine engel olacak şekilde ekmek üretimi konusunda güzel çalışmalar yapmışlardır.

## Slide 5: DENEYSEL METOT
Ekmek hazırlama içeriğine 1 kg un üzerine, %3 maya, %1,5 tuz, 10 mg/kg alfaamilaz ve 75 mg/kg askorbik asit eklenerek başlanmıştır.
Bu karışım su eklenerek makine tarafından karıştırılmıştır ve fermantosyana bırakılmıştır.
Hamuru 10 eşit parçaya bölüp gene fermantosyana sokmuş ve sonra döner tip fırında pişirilmiştir.
Fırından çıkan ekmek soğutulumuştur.
Ekmek dilimlenmiştir ve (CanoScan 4400F, Canon, Japan) aracılığıyla görüntü bilgisayara aktarılıp incelenmiştir.

## Slide 6: Yöntemler
Ham ekmek görüntüleri renklidir 4 farklı ekmek resmi vardır.
Her ekmeğin resmi farklı olacak şekilde 104 adet resim vardır
104 resim gri seviye görüntüsüne dönüştürülmüştür
Bu sayede gri seviye ekmek görüntüsü oluşmuş ve incelenmiştir.

## Slide 7: Histogram Germe
Düşük kontrastlı resimlere uygulanan bir yöntem olup histogramı geniş bir bölgeye yayma mantığına dayanmaktadır
Bu yöntem sayayesinde örüntülerinin kontrastı iyileştirilmiştir.

## Slide 8: Histogram Eşitleme
Renk değerleri düzgün dağılımlı olmayan görüntüler için görüntü iyileştirme metodudur

## Slide 9: Gözeneklerin Otomatik Olarak Bölütlenmesi
İşlemeye hazır hale gelen görüntüler otsu yöntemiyle eşiklenerek ikili görüntü haline dönüştürülür
Otsu yöntem ise gri seviye görüntüler üzerinde uygulanabilen bir eşik belirleme yöntemidir
Ön ve arka plan olmak üzere iki sınıftan oluşutuğu varsayılır ve bun yöntem kullanılarak görüntüler elde edilir ve sonuçlar çıkarılır.

## Slide 10: Bağlantılı Bileşen Etiketleme İle Gözenek Etiketleme
İkili görüntü haline gelen bölütlenmiş gözenek görüntülerine BBE yöntemi uygulanır.
BBE 4’lü ya da 8’li komşuluğa sahip piksellerin bir grup içerisinde toplanmasını sağlayan bir işlemdir.
Bunun sonucunda oluşan gruplar, resim üzerindeki her bir grup bir nesneyi temsil edecek şekilde numaralar almaktadır.

## Slide 11: Gözeneklerin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması
Farklı büyüklükteki gözeneklerin sayılarındaki değişimler dört grupda incelenmiştir.
Gözeneklerin sınırları belirlenmiş sonrada etiket grubuna göre renk verilmiştir

## Slide 12: ZSI Başarım İndeksinin Belirlenmesi
Farklı katkı maddeli ekmeklerin görüntüleri kullanılarak otomatik bölütlenen gözeneklerin bir uygulama tarafından elle bölünlenmesi yapılmıştır
Çıkan ekmek görüntüleri otomatik bölütlenme ile elde edilen gözenekler ile elle bölütleme ile elde edilen gözenekler üst üste çakıştırılıp ZSI başarım indeksi elde edilmiştir

## Slide 13: SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
Çalışmaya göre ekmek dokusuna ait toplam gözenek sayısı, gözenek alanı, yoğunluk, ortalama gözenek alanı boşluk gibi morfometrik parametreler elde edilmiştir.
Kullanılan maddeye göre gözeneklerdeki değişimler belirlenmiştir

## Slide 14: SONUÇLAR
Ekmek gözenekleri bölütlenmiştir
Katkı maddesine bağlı olarak ekmekteki değişimler belirlenmiştir
DATEM katkı maddeler hakkında nedir ne olur nasıldır ne sonuçlar doğurmuştur ve ekmek hacmini arttırdığı görülmüştür.
DATEM katkı maddeli ekmeklerin boşluk oranı en yüksektir bu ve benzeri şeyler görüşmüştür.